## Slide 2: Adereindhulzen

## Slide 3: Welke heb je?

## Slide 4: Diameter van 0.5 tot 16 mm2
Enkele en dubbele geïsoleerde

## Slide 5
Code | Diameter | Doorsnede | Lengte | Wanddikte | Stroom | AWG | Kleuren[2][3][4] |  |  | 
 | (mm) | (mm²) | (mm) | (mm) | max. (A) |  | Frans | Duits | DIN | Overig
E0206 | 0,8 | 0,25 | 6 | 0,15 | 3,5 | 26 | Violet | Lichtblauw | Grijs | 
E0208 | 0,8 | 0,25 | 8 | 0,15 | 5,5 | 26 | Violet | Lichtblauw | Grijs | 
E0306 | 0,8 | 0,34 | 6 | 0,15 | 5,5 | 24 | Rose | Turquoise |  | Blauw
E0308 | 0,8 | 0,34 | 8 | 0,15 | 5,5 | 24 | Rose | Turquoise |  | 
E0506 | 1 | 0,5 | 6 | 0,15 | 8 | 22 | Wit | Oranje | Wit | 
In de onderstaande tabel zijn enkele gegevens van vrijwel alle gangbare maten geïsoleerde enkelvoudige adereindhulzen verzameld:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adereindhuls

## Slide 6
Om te draad te strippen

## Slide 7
Striptang

## Slide 8
Om te knippen
Zijkniptang

## Slide 9
De tangen die wij gebruiken
Adereindhuls tang

## Slide 16
Dubbel (Duplo)

## Slide 20
Samengevat
Draad strippen niet te lang niet te kort
Te gebruiken bij “snoer”
Draad niet opdraaien om in huls te steken
Kies goede diameter draad/huls

## Slide 21: amp kabelschoen

## Slide 22
amp tang