## Slide 1: Wet van Newton
F = P  A
Kracht (N) = Druk (N/m2)  Oppervlakte (m2)
Druk in Pascal (1 bar = 100.000 Pascal) 1N/m2 = 1Pascal

## Slide 2: Vraag voor F = P x a
Gegeven:
Een cilinder met een boring van 25 mm
Een werkdruk van 6 bar
Gevraagd:
Wat is de maximale kracht die de cilinder kan leveren

## Slide 3: uitwerking
Eerst van ø25 naar cm
Formule om oppervlakte uit te rekenen cirkel
Maak van Bar Pascal
Gebruik de formule F = P x a

## Slide 4: uitwerking
A(Oppervlakte cirkel)= ¼ x πx d xd (oftewel d2)
A= ¼ x 3.14 x (0,025)2
A= 4,9087 x 10-4 = (0,00049087)
F = P x A
F = 600000 x 0,00049087
F = 294 kg