## Slide 1: Draaistroommotoren
Hoofdstuk 5:

## Slide 2: De soorten draaistroommotoren
2 belangrijke groepen:
  De synchrone draaistroommotoren
    Statorveld draait een toerental afhankelijk van de netfrequentie/aantal polen.
    De rotor van de motor draait even snel als het statordraaiveld.
  De asynchrone draaistroommotoren
    Statorveld draait een toerental afhankelijk van de netfrequentie/aantal polen.
    De rotor van de motor draait iets trager dan het statordraaiveld.

## Slide 3: De synchrone draaistroommotoren
Principe
  Noordpool trekt zuidpool aan (magnetische koppeling)
  Draaien we aan de magneet, dan draait de naald mee
  Magneetnaaldje draait synchroon mee (in de pas) met de magneet

## Slide 4: De synchrone draaistroommotoren
Principe
  Als we te snel aan de magneet draaien, zal de naald blijven stilstaan.

## Slide 5: Opbouw synchrone motor
De stator bevat een driefasenwikkeling. Het aantal polen is afhankelijk van het gewenste toerental.
Bij het aansluiten van een driefasenspanning ontstaat een draaiveld.

## Slide 6: Opbouw synchrone motor
De rotor bevindt zich in de statorholte en wordt via sleepringen van een gelijkspanning voorzien.
Deze gelijkspanning wekt een permanent magnetisch veld op in de rotor.

## Slide 7: Opbouw synchrone motor
Statorhuis
Statorwikkelingen
Rotoras
Rotorwikkelingen

## Slide 8: Voordelen synchrone motor
De rotor heeft een constant toerental gelijk aan het draaiveld van de stator
Ook bij belasting blijft de rotatiefrequentie gelijk aan het draaiveld, ook al blijven de rotorpolen iets achter op de statorpolen

## Slide 9: Voordelen synchrone motor
Bij een grote bekrachtigingsstroom zal de faseverschuiving tussen motorstroom en aangelegde spanning verkleinen.
Als men deze stroom voldoende laat stijgen kan men de motor zich laten gedragen zoals een condensator. Wat een slechte cosϕ kan wegwerken.

## Slide 10: Nadelen synchrone motor
Een synchrone motor loopt niet vanzelf aan: hij vereist dus een aanloopmotor.
Bij zware belasting kan de motor afhaken en stilvallen waardoor er ontoelaatbare stromen vloeien door de wikkelingen.
Er is een gelijkstroom nodig voor de rotor en een driefasen wisselstroom voor het draaiveld in de stator.

## Slide 11: Synchrone motor met aanloopmotor

## Slide 12: De soorten draaistroommotoren
2 belangrijke groepen:
  De synchrone draaistroommotoren
    Statorveld draait een toerental afhankelijk van de netfrequentie/aantal polen.
    De rotor van de motor draait even snel als het statordraaiveld.
  De asynchrone draaistroommotoren
    Statorveld draait een toerental afhankelijk van de netfrequentie/aantal polen.
    De rotor van de motor draait iets trager dan het statordraaiveld.

## Slide 13: De asynchrone motor
Constructie asynchrone motor

## Slide 14: De asynchrone draaistroommotor
Constructie: statorhuis
Het statorhuis bevat een driefasenwikkeling.
Bij het aansluiten van een driefasenspanning ontstaat een draaiveld.
Gelijk aan de synchrone motor

## Slide 15: De asynchrone draaistroommotor
Constructie: statorhuis
Het statorhuis bevat een driefasenwikkeling.
Bij het aansluiten van een driefasenspanning ontstaat een draaiveld.
Gelijk aan de synchrone motor

## Slide 16: De asynchrone draaistroommotor
Het blikpakket van de statorwikkeling bestaat uit metalen plaatjes die netjes op elkaar zijn gemonteerd tot een geheel.

## Slide 17: De asynchrone draaistroommotor: soorten ankers
Constructie rotor: verschillende uitvoeringsvormen
  Kooianker of kortsluitrotor
  Sleepringanker
  Dubbelkooirotor

## Slide 18: Opbouw kooirotor
Constructie van een kooirotor
Het belangrijkste onderdeel van deze
rotor is het blikpakket met kortsluitstaven

## Slide 19: Opbouw kooirotor
Een kooirotor is opgebouwd uit staven die met twee ringen kortgesloten zijn. De ruimte die overblijft wordt opgevuld met een blikpakket.
Rotorstaven
Blikpakket
Kortsluitringen

## Slide 20: Opbouw kooirotor
De weerstand van de staven is kleiner dan de weerstand van het blikpakket, dus de opgewekte stroom zal door deze staven vloeien.
Rotorstaven (2)
Blikpakket (1)
Kortsluitringen (3)

## Slide 21: Opbouw kooirotor
Net zoals bij de stator, bestaat het blikpakket van de rotor uit vele op elkaar geplaatste plaatjes.

## Slide 22: Opbouw kooirotor
Rotorkooi waarvan het blikpakket werd verwijderd
Rotor met gespoten aluminium kooi

## Slide 23: De asynchrone motor

## Slide 24: De asynchrone motor
Herhaling magnetisme

## Slide 25: Herhaling magnetisme
Bewegende geleider in magnetisch veld
Indien een geleider, geplaatst in een magnetisch veld, wordt bewogen, dan wordt een emk gegenereerd.

## Slide 26: Herhaling magnetisme
Bewegende geleider in magnetisch veld
Zin van de emk wordt bepaald met de rechterhandregel.
veldlijnen
richting waartoe de geleider wordt bewogen
zin van de geïnduceerde stroom

## Slide 27: Herhaling magnetisme
Stroomvoerende geleider
Zin van de veldlijnen wordt bepaald met de rechterhandregel

## Slide 28: Herhaling magnetisme
Stroomvoerende geleider in magnetisch veld
stroomzin
ontstane
beweging
Een stroomvoerende geleider in een magnetisch veld zal een bepaalde kracht ondervinden: de Lorentzkracht.

## Slide 29: Herhaling magnetisme
Stroomvoerende geleider in magnetisch veld
Zin van de beweging wordt bepaald met de linkerhandregel.
veldlijnen
Lorentzkracht
Stroomzin

## Slide 30: Herhaling magnetisme
Rechterhandregel: bepalen van de stroomzin van een opgewekte emk.
Linkerhandregel: bepalen van de beweging van een stroomvoerende geleider in een magnetisch veld.

## Slide 31: De asynchrone motor
Werking asynchrone motor

## Slide 32: Ontstaan draaiveld
Aansluiten van rotorwikkelingen op driefasige spanning
Er ontstaat een draaiveld in de rotorwikkelingen
N
S

## Slide 33: Schijnbare beweging (1)
We plaatsen een kooianker in de statorholte (stilstand)
We sluiten een driefasenspanning aan op de statorwikkelingen
De veldlijnen snijden de staven van het kooianker
N
S

## Slide 34: Schijnbare beweging (2)
Doordat de veldlijnen de rotorgeleiders snijden, ontstaat hier een emk.
De zin van deze emk bepalen we met de rechterhandregel.
We moeten dus rekening houden met de schijnbare beweging!
N
S

## Slide 35: Ontstaan van de ‘emk’
Met de rechterhandregel wordt de stroomzin bepaald.
Tussen stroomvoerende geleider en magnetisch veld ontstaat een krachtwerking: de Lorentzkracht.
N
S

## Slide 36: Ontstaan van de Lorenzkracht
De lorentzkracht kan nu bepaald worden met de linkerhandregel.
We zien dus dat de rotor dezelfde draaizin zal aannemen als het statordraaiveld.
N
S

## Slide 37: De asynchrone motor
Verklaring ‘asynchroon’

## Slide 38: Verklaring ‘asynchroon’
Als de rotor even snel draait als het draaiveld (synchroon), dan worden geen veldlijnen meer gesneden.
Hierdoor wordt geen emk meer opgewekt en bijgevolg zullen geen Lorentzkrachten meer werken op de rotorgeleiders.
Rotatiesnelheid van de rotor neemt af!
N
S

## Slide 39: De asynchrone motor
Omdat in de rotor van de asynchrone motor stromen worden geïnduceerd, spreekt men ook wel van een inductiemotor.