## Slide 1: Arduino
Les 1: 2017
Arie Vissers
avissers@roctilburg.nl

## Slide 2: Arduino Pin Lay-out

## Slide 3: Wat zit er in de Arduino UNO?
Microcontroller ATmega328
    14 digitale IO pinnen (6 hiervan kunnen PWM gebruiken)
    6 analoge input
    16MHz
    USB interface
Flash: 32KB (0.5KB voor de bootloader)

## Slide 4: Programma
Installatie
Basis Elektronica
Uitlezen sensoren
Aansturen van externe hardware
Aansturen van Servomotoren
Oefeningen

## Slide 5: Vandaag
Beschrijving van de Arduino
Installatie Programmeer omgeving
Eerste projectjes

## Slide 6: Wat zit er in de Arduino UNO?
Microcontroller ATmega328
    14 digitale IO pinnen (6 hiervan kunnen PWM gebruiken)
    6 analoge input
    16MHz
    USB interface
Flash: 32KB (0.5KB voor de bootloader)

## Slide 7: Wat zit er in de Arduino?
Spanning: 5V
Input spanning 7-12V (mag 6-20V)
40mA per IO pin
50mA voor de 3.3V pin

## Slide 8: Voeding
Voeding voor de Arduino
  Via de USB aansluiting
  9 Volt batterij
  Extern power supply

## Slide 9: Arduino Pin Lay-out

## Slide 11: Programmeeromgeving
http://arduino.cc/en/Main/Software
→ Versie 1.0.5
Zelfde omgeving voor MS Windows,
Mac OS X
Linux (32 en 64bit)

## Slide 12: Configuratie
Selecteer
  De juiste Poort

## Slide 13: Configuratie
Selecteer
  Het juiste Arduino bordje

## Slide 14: Voorbeeld: knipperende led

## Slide 15: programmeren
Arduino gebruikt machine taal
→ we schrijven ons programma in een hogere programmeer taal: C
→ Dit programma of 'sketch' moeten we compileren naar een binaire vorm, de machine taal van de Atmega
→ Die machine code moet naar het bordje gestuurd worden

## Slide 16: Structuur eenvoudig programma: C
Definitie van variabelen
Set-up routine → code die eenmaal loopt
Hoofdprogramma in een oneindige lus

## Slide 17: Basis C: Commentaar
/*...*/, //

## Slide 18: Basis C: declaratie van variabelen
Declaratie betekent: geef een 'type', 'naam' en optioneel een 'waarde'
type naam = waarde ;
Voorbeeld:
Opm: lijnen afsluiten met “;” behalve na een “}” of na commentaar

## Slide 19: Basis C: eenvoudige types http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
void
boolean
char
unsigned char
byte
int
unsigned int
word
long
unsigned long
short
float
double
string - char array
String - object
array

## Slide 20: Eerste oefening zorg dat LED13 sneller knippert
Aanpassing aan het voorbeeld programma 'blink'

## Slide 21: Basis C: functies
Een 'functie' is een 'blok code' die een 'naam' heeft gekregen en waarin 'instructies' staan die uitgevoerd worden wanneer ze opgeroepen worden via hun naam en een waarde kan teruggeven b.v.

## Slide 24: Speciaal voor Arduino
Bibliotheek van nuttige functies: b.v.
  Digital I/O
    pinMode()
    digitalWrite()
    digitalRead()
  Analog I/O
    analogRead()
    analogWrite() - PWM

## Slide 25: Arduino: pinMode()
pinMode() configureert een pin als input of output.
Syntax:
  pinMode(pin, mode)
    Mode: 'INPUT','OUTPUT, ...
Voorbeeld:

## Slide 26: Arduino: digitalWrite()
digitalWrite() Zet een pin op 5V of op 0V
Syntax:
  digitalWrite(pin, waarde)
    waarde: 'HIGH','LOW' → HIGH =5V, LOW=0V
Voorbeeld:

## Slide 27: Arduino: digitalRead()
digitalRead() leest de waarde op een pin, ofwel 5V ofwel 0V
Syntax:
  digitalRead(pin)
    Geeft terug: 'HIGH' of 'LOW' → HIGH =5V, LOW=0V
Voorbeeld:

## Slide 28: Arduino: analogRead()
analogRead() leest de analoge waarde op een pin, 0V=0 → 5V=1023
  Dus 5/1023 = 4,9mV per eenheid
Syntax:
  analogRead(pin)
    Geeft terug: integer tussen 0 en 1023
Voorbeeld:

## Slide 29: Arduino: analogWrite() → PWM golf
analogWrite() schrijft PWM golf, een blokgolf met aanpasbare dutycycle
Syntax:
  analogWrite(pin,waarde)
    Waarde: Dutycycle: 0 is altijd 0V, 255 altijd 5V (of 0=0%, 255=100%)
Voorbeeld:

## Slide 31: Voorbeelden van die functies
Basis Elektronica
Externe LED uit en aan
Drukknop uitlezen
LED dimmen

## Slide 32: Basis elektronica
Spanning:
  Eenheid: Volt (V)
  Spanning “staat over” een component
Stroom
  Eenheid: Ampere (A)
  Stroom “stroomt door” een component
Weerstand
  Eenheid: Ohm (Ω)
  Weerstand tegen stroom

## Slide 33: Wetten van Kirchhoff
Som spanning in een lus = 0V
Som v/d Stroom in – Som v/d Stroom uit een knoop = 0A

## Slide 34: Wet van Ohm
Verband :Spanning, stroom en weerstand
U= I x R
Gegeven:
  U=10V, R=1000Ω
Gevraagf: I?
  I=U/R
10V/1000Ω=0,01A=10mA

## Slide 35: Kleurcode weerstanden
Waarde?

## Slide 36: Truuk
Zin: zij → zwart → 0 bracht → bruin → 1 rozen → rood → 2 op → oranje → 3 Gerrits → geel → 4 graf → groen → 5 bij → blauw → 6 vies → violet → 7 grijs → grijs → 8 weer → wit → 9

## Slide 37: Oefening
Zin: